שם הנספח:	עבודה עם כלי זכוכית

א.

יש להתאים את כלי הזכוכית לאופי הכימיקלים ותהליכי העבודה. יש לקחת בחשבון שכימיקלים מסוימים (כגון חומצה הידרופלורית, חומצה זרחתית חמה ובסיסים חזקים) מגיבים עם זכוכית. יש להשתמש בכלים מתאימים ועמידים עבור תהליכים הכוללים שינויי טמפרטורה או לחץ.

יש לבחון ולבדוק את שלמותם של כלי הזכוכית טרם תחילת העבודה. במידה ומתגלים סדקים – אין להשתמש בכלי. שריטות בזכוכית עלולות להוביל בסופו של דבר לסדקים. אם לא ניתן לבצע תיקונים, יש להשליך את  כלי הזכוכית הפגומים למיכלי פסולת זכוכית.

לא ניתן להשתמש בכלי זכוכית פגומים או כאלה שעברו תיקונים במערכת ואקום.

יש להימנע מהפעלת כוח פיזי על כלי הזכוכית. במידת הצורך יש לקבע את הכלים באמצעות מהדקים / ג'ק עם טבעות שעם.

אין להניח כלים חמים על משטחים קרים או לחים מכיוון שהם עלולים להישבר עקב שינויי טמפרטורה פתאומיים.

אין להדק יתר על המידה מהדקים. כדי למזער סכנת שבר בזמן הידוק כלי זכוכית, כדאי להשתמש במהדקים מצופים בשכבת מגן כדי למנוע מגע בין זכוכית למתכת ויש להדק את המהדקים בעדינות על אזור הלטש בלבד.

חיבורי הלטש עלולים להיתקע מדי פעם.

אין לנסות לשחרר את הלטשים בכוח.

יש להשתמש בגריז או טפלון בחיבור לטשים.

במידה ולטשים נתקעו בכל זאת, ניתן להשתמש באקדח חום/מקפיא/הקסנים כדי לשחררם בהדרגה.

ב. ניקוי כל הזכוכית

יש להתאים את כלי הזכוכית לאופי הכימיקלים ותהליכי העבודה. יש לקחת בחשבון שכימיקלים מסוימים (כגון חומצה הידרופלורית, חומצה זרחתית חמה ובסיסים חזקים) מגיבים עם זכוכית. יש להשתמש בכלים מתאימים ועמידים עבור תהליכים הכוללים שינויי טמפרטורה או לחץ.

יש לבחון ולבדוק את שלמותם של כלי הזכוכית טרם תחילת העבודה. במידה ומתגלים סדקים – אין להשתמש בכלי. שריטות בזכוכית עלולות להוביל בסופו של דבר לסדקים. אם לא ניתן לבצע תיקונים, יש להשליך את  כלי הזכוכית הפגומים למכלי פסולת זכוכית.

לא ניתן להשתמש בכלי זכוכית פגומים או כאלה שעברו תיקונים במערכת ואקום.

יש להימנע מהפעלת כוח פיזי על כלי הזכוכית. במידת הצורך יש לקבע את הכלים באמצעות מהדקים / ג'ק עם טבעות שעם.

אין להניח כלים חמים על משטחים קרים או לחים מכיוון שהם עלולים להישבר עקב שינויי טמפרטורה פתאומיים.

אין להדק יתר על המידה מהדקים.

כדי למזער סכנת שבר בזמן הידוק כלי זכוכית, כדאי להשתמש במהדקים מצופים בשכבת מגן כדי למנוע מגע בין זכוכית למתכת ויש להדק את המהדקים בעדינות על אזור הלטש בלבד.

חיבורי הלטש עלולים להיתקע מדי פעם.

אין לנסות לשחרר את הלטשים בכוח. יש להשתמש בגריז או טפלון בחיבור לטשים. במידה ולטשים נתקעו בכל זאת, ניתן להשתמש באקדח חום/מקפיא/הקסנים כדי לשחררם בהדרגה

Working with glassware:

It is necessary to determine the compatibility of the glassware with the chemicals and the procedure before selecting glassware. Certain chemicals (such as Hydrofluoric acid , hot phosphoric acid and strong hot alkalis) react with glass or cause it to etch. If your procedure involves temperature or pressure changes, make sure your glassware can resist them.

Always check glassware for faults before using it. Glass should be withdrawn from service if flaws are detected. Scratches in glass can eventually lead to cracks. If repair is not possible, dispose of the faulty glassware.

Glassware that has been repaired or shows signs of defects or damage cannot be used in a vacuum system.

Avoid putting physical strain on the glassware. Stabilize it as needed using appropriate supports such as clamps, platforms to release the pressure. Make sure the support is suitable for the selected glassware.

Hot glassware should not be placed on cold or damp surfaces since it may break due to sudden temperature changes.

Clamps should not be overtightened. To minimize breakage while fastening glassware, use coated clamps to prevent glass-to-metal contact and tighten clamps gently on the grounded glass area only.

Ground-glass joints are handcrafted for a flawless fit and may occasionally stick. Never try to force a stuck joint free. A heat gun /freezer / hexanes can be used to gradually release the joints.

Use lubricant or a Teflon sleeve to protect the grounded surfaces.

Cleaning the glassware:

When washing glassware, wear eye protection and heavy-duty slip-resistant and chemically resistant gloves.

Glassware should be washed as soon as possible after use. The longer it stays unwashed, the more difficult it is to clean. Allow more difficult-to-clean equipment to soak in soapy water if necessary.

Do not pile glassware in a sink. Keep glassware away from the sink edges .

Rubber mats on sink and counter limits the danger of injury and damage from broken glass.

Cleaning glassware using worn out brushes might scrape or abrade the glass. Replace them frequently.

Before using aqua-regia, chromic acid, or other reactive solutions to clean glassware, make sure you're familiar with proper handling and safety, as well as with proper chemical disposal.

When drying glassware, place articles on towels, lined basket, or slip-resistant pads. Make sure to place them away from the edge of the bench.